# UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

## LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE

### ul. Kasztanowa 2A, 63-645 Łęka Opatowska

tel. 62/78 26 400 62/78 26 416

www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

NIP: 777-00-04-960; REGON: 000001844-00106

Siemianice, 16.03.2021

### DYREKTOR LEŚNEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO W SIEMIANICACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Przedmiot zamówienia:

### Wykonanie ogrodzenia wokół siedziby LZD Siemianice.

### Długość ogrodzenia 280mb, brama 12mb, kolor Brąz RAL 8017 - do uzgodnienia. Miejsce montażu ogrodzenia 63-645 Siemianice ul Kasztanowa 2A.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad są:

- Stopy betonowe pod słupki stalowe oraz fundament betonowy podwalina pod ogrodzenie z elementów prefabrykowanych wys. 30 cm z betonu zbrojonego wibrowanego 35/45 ( łączniki narożne ,proste i końcowe wys. 30 cm na słupki, deska betonowa prosta 240 x 30 x 0,06 wzór cegła).

- Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową elementy montażowe systemowe, ze stali ocynkowanej i powlekanej mocowania na śruby ocynkowane. Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej i powlekanej, szerokości 2500mm, wysokości 1230 mm , 2 wzmocnienia w postaci przetłoczeń poziomych, średnica drutów poziomych 05mm , średnica drutów pionowych 05mm , odstęp pomiędzy drutami pionowymi wynosi 5cm, 51 prętów (na podstawie paneli Vega 3D Wiśniowski – zamawiający dopuszcza innego producenta spełniającego w/w wymogi).

- Słupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profila stalowego ocynkowanego zamkniętego i powlekanego 60 x 40 x1900 mm. Wysokość słupka dobrana do wys. siatki i przyjętego systemu montażu w stopie. Każdy słupek będzie wyposażony w 4 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV. Słupki, elementy montażowe i panele pokryte powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491, i powlekany w kolorze grubość ścianki słupka 1,5mm.

- Beton C12/15 dla stóp pod słupki i fundamenty pod słupki przybramowe

- Brama stalowa przesuwna pokryta powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491, i powlekana w kolorze, światło przejazdu bram wyniesie 12 m (wysokość skrzydła dobrać do wys. Ogrodzenia, wypełnienie tak jak ogrodzenie ) wyposażona w zamek patentowy, fotokomórkę, napęd, sygnalizację świetlną, 5 pilotów, zasilanie wykonane w ziemi ok 49mb YKY 3x2,5mm z podłączeniem do tablicy i wykonaniem dodatkowego zabezpieczenia B-16.

2. Zamawiający: Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, ul Kasztanowa 2A Siemianice, 63-645 Łęka Opatowska, e-mail: lzd-siemiance@home.pl

3. Termin realizacji zamówienia: do 31-05-2021.

4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%

5. Oferty należy składać na adres e-mail: lzd-siemianice@home.pl do dnia 24-03-2021r. do godz. 12,00.

6. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.

7.Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Plewnia Krzysztof, tel.      62/78 26 416, w godz.8.00 – 14.00.

Załącznik nr 1 – szkic sytuacyjny

Dyrektor LZD Siemianice

Mgr inż. Iwo Gałecki